# Соединение муфтовое, прямое, стандарт O.D.

# DM60001

| Размер O.D. | Деталь № | A Длина Дюйм (мм) | B Диаметр Дюйм (мм) | C Глубина установки Дюйм (мм) | Вес фунт ( кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | DM60001*04 | 1.506 (38.25) | 0.388 (9.86) | 0.753 (19.13) | 0.02 (0.01) |
| 3/8" | DM60001*06 | 1.838 (46.69) | 0.546 (13.87) | 0.919 (23.34) | 0.10 (0.05) |
| 1/2" | DM60001*08 | 2.178 (55.32) | 0.748 (19.00) | 1.089 (27.66) | 0.10 (0.05) |
| 5/8" | DM60001*10 | 2.519 (63.98) | 0.925 (23.50) | 1.260 (32.00) | 0.20 (0.09) |
| 3/4" | DM60001*12 | 2.850 (72.39) | 1.088 (27.64) | 1.423 (36.14) | 0.30 (0.14) |
| 1" | DM60001*16 | 3.410 (86.61) | 1.411 (35.84) | 1.703 (43.26) | 0.60 (0.27) |
| 1-1/4" | DM60001*20 | 3.881 (98.58) | 1.734 (44.04) | 1.941 (49.30) | 1.00 (0.45) |
| 1-1/2" | DM60001*24 | 4.397 (111.68) | 2.057 (52.25) | 2.199 (55.85) | 1.58 (0.72) |
| 2" | DM60001*32 | 5.000 (127.00) | 2.575 (65.41) | 2.500 (63.50) | 2.32 (1.05) |

Соединение угловое 90°, стандарт O.D.

DM60003

| Размер O.D. | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Поперечный размер дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | Вес фунт ( кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | DM60003*04 | 1.063 (27.00) | 0.465 (11.81) | 0.753 (19.13) | 0.05 (0.02) |
| 3/8" | DM60003*06 | 1.498 (38.05) | 0.630 (16.00) | 0.919 (23.34) | 0.12 (0.05) |
| 1/2" | DM60003*08 | 1.693 (43.00) | 0.861 (21.87) | 1.089 (27.66) | 0.30 (0.14) |
| 5/8" | DM60003*10 | 2.000 (50.80) | 1.063 (27.00) | 1.260 (32.00) | 0.40 (0.18) |
| 3/4" | DM60003*12 | 2.675 (67.95) | 1.300 (33.02) | 1.423 (36.14) | 0.90 (0.41) |
| 1" | DM60003*16 | 3.033 (77.04) | 1.575 (40.01) | 1.703 (43.26) | 1.12 (0.51) |
| 1-1/4" | DM60003*20 | 3.400 (86.36) | 1.969 (50.01) | 1.941 (49.30) | 1.58 (0.72) |
| 1-1/2" | DM60003*24 | 4.245 (107.82) | 2.500 (63.50) | 2.199 (55.85) | 1.79 (0.81) |
| 2" | DM60003*32 | 4.535 (115.19) | 2.810 (71.37) | 2.500 (63.50) | 2.02 (0.92) |

Примечание: Имеются адаптеры для угловых соединений. Обращайтесь за информацией на завод-изготовитель.

Соединение тройниковое, труба O.D.

DM60004

Примечание: имеются адаптеры тройниковых соединений. Обращайтесь за информацией на завод-изготовитель.

.

| Размер O.D. | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Поперечный размер дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | Вес Фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | DM60004*04 | 1.063 (27.00) | 0.465 (11.81) | 0.753 (19.13) | 0.07 (0.03) |
| 3/8" | DM60004*06 | 1.498 (38.05) | 0.630 (16.00) | 0.919 (23.34) | 0.20 (0.09) |
| 1/2" | DM60004*08 | 1.750 (44.45) | 0.861 (21.87) | 1.089 (27.66) | 0.40 (0.18) |
| 5/8" | DM60004*10 | 2.000 (50.80) | 1.063 (27.00) | 1.260 (32.00) | 0.62 (0.28) |
| 3/4" | DM60004*12 | 2.675 (67.95) | 1.300 (33.02) | 1.423 (36.14) | 1.20 (0.54) |
| 1" | DM60004*16 | 3.033 (77.04) | 1.575 (40.01) | 1.703 (43.26) | 1.56 (0.71) |
| 1-1/4" | DM60004*20 | 3.370 (85.60) | 1.969 (50.01) | 1.941 (49.30) | 2.02 (0.92) |
| 1-1/2" | DM60004*24 | 4.245 (107.82) | 2.500 (63.50) | 2.199 (55.85) | 2.51 (1.14) |
| 2" | DM60004*32 | 4.535 (115.19) | 2.810 (71.37) | 2.500 (63.50) | 2.84 (1.29) |

# ORFS Соединение охватываемое (с внешней резьбой), труба O.D.

# DM60010

| Размер O.D. | ORFS Размер торцового уплот. кольца | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диаметр дюйм (мм) | C Insertion Depth дюйм (мм) | D Поперечный размер дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60010*04 | 1.628 (41.35) | 0.388 (9.86) | 0.753 (19.13) | 0.625 (15.88) | 0.07 (0.03) |
| 3/8" | 6 | DM60010*06 | 1.919(48.74) | 0.546 (13.87) | 0.919 (23.34) | 0.750 (19.05) | 0.12 (0.05) |
| 1/2" | 8 | DM60010*08 | 2.214 (56.24) | 0.748 (19.00) | 1.089 (27.66) | 0.875 (22.23) | 0.19 (0.09) |
| 5/8” | 10 | DM60010*10 | 2.634 (66.90) | 0.925 (23.50) | 1.260 (32.00) | 1.125 (31.75) | 0.34 (0.57) |
| 3/4" | 12 | DM60010*12 | 3.026 (76.86) | 1.088 (27.64) | 1.423 (36.14) | 1.250 (31.75) | 0.54 (0.25) |
| 1" | 16 | DM60010*16 | 3.556 (90.32) | 1.411 (35.84) | 1.703 (43.26) | 1.500 (38.10) | 0.82 (0.37) |
| 1-1/4" | 20 | DM60010*20 | 3.794 (96.37) | 1.734 (44.04) | 1.941 (49.30) | 1.750 (44.45) | 1.33 (0.60) |
| 1-1/2" | 24 | DM60010*24 | 4.177 (106.10) | 2.057 (52.25) | 2.199 (55.85) | 2.125 (53.98) | 2.09 (0.95) |

# ORFS Соединение охватываемое угловое 90°, труба O.D.

# DM60011

| Размер O.D. | ORFS Размер торцового уплот. кольца | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Длина дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Поперечный размер дюйм (мм) | E Размер под ключ дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60011*04 | 1.063 (27.00) | 1.125 (28.58) | 0.753 (19.13) | 0.465 (11.81) | 0.563 (14.30) | 0.09 (0.04) |
| 3/8" | 6 | DM60011*06 | 1.625 (41.23) | 1.500 (38.10) | 0.919 (23.34) | 0.630 (16.00) | 0.750 (19.05) | 0.22 (0.10) |
| 1/2" | 8 | DM60011*08 | 1.750 (44.45) | 1.500 (38.10) | 1.089 (27.66) | 0.861 (21.87) | 0.750 (19.05) | 0.45 (0.21) |
| 5/8” | 10 | DM60011*10 | 2.000 (50.80) | 1.750 (44.45) | 1.260 (32.00) | 1.063 (27.00) | 1.000 (25.40) | 0.86 (0.38) |
| 3/4" | 12 | DM60011*12 | 2.675 (67.95) | 2.500 (63.50) | 1.423 (36.14) | 1.300 (33.02) | 1.250 (31.75) | 1.19 (0.54) |
| 1" | 16 | DM60011*16 | 3.033 (77.04) | 3.000 (76.20) | 1.703 (43.26) | 1.575 (40.01) | 1.500 (38.10) | 1.79 (0.81) |
| 1-1/4" | 20 | DM60011*20 | 3.400 (86.36) | 3.250 (82.55) | 1.941 (49.30) | 1.969 (50.01) | 1.750 (44.45) | 2.64 (1.20) |
| 1-1/2" | 24 | DM60011*24 | 4.245 (107.95) | 3.500 (88.90) | 2.199 (55.85) | 2.500 (63.50) | 2.125 (53.98) | 3.86 (1.76) |

ORFS Соединение охватываемое тройниковое с ответвлением, труба O.D.

DM60013

Примечание: Имеются адаптеры для тройниковых соединений.

| Размер O.D. | ORFS Размер торцового уплот. кольца | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Длина дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Поперечный размер дюйм (мм) | E Размер под ключ дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60013*04 | 1.063 (27.00) | 1.125 (28.58) | 0.753 (19.13) | 0.630 (16.00) | 0.563 (14.30) | 0.12 (0.05) |
| 3/8" | 6 | DM60013*06 | 1.625 (41.23) | 1.500 (38.10) | 0.919 (23.34) | 0.855 (21.72) | 0.750 (19.05) | 0.33 (0.15) |
| 1/2" | 8 | DM60013*08 | 1.750 (44.45) | 1.500 (38.10) | 1.089 (27.66) | 1.031 (26.19) | 0.750 (19.05) | 0.72 (0.33) |
| 5/8” | 10 | DM60013*10 | 2.000 (50.80) | 1.750 (44.45) | 1.260 (32.00) | 1.255 (31.88) | 1.000 (25.40) | 1.33 (0.60) |
| 3/4" | 12 | DM60013*12 | 2.675 (67.95) | 2.500 (63.50) | 1.423 (36.14) | 1.300 (33.02) | 1.250 (31.75) | 1.77 (0.80) |
| 1" | 16 | DM60013*16 | 3.033 (77.04) | 3.000 (76.20) | 1.703 (43.26) | 1.575 (40.00) | 1.500 (38.10) | 2.62 (1.19) |
| 1-1/4" | 20 | DM60013*20 | 3.370 (85.60) | 3.250 (82.55) | 1.941 (49.30) | 1.969 (50.01) | 1.750 (44.45) | 3.72 (1.69) |
| 1-1/2" | 24 | DM60013*24 | 4.245 (107.95) | 3.500 (88.90) | 2.199 (55.85) | 2.500 (63.5) | 2.125 (53.98) | 5.29 (2.40) |

ORFS Тройниковое соединение, стандарт O.D.

DM60014

примечание: Имеются тройниковые адаптеры в наличии – обращайтесь на завод-изготовитель.

| Размер O.D. | ORFS Размер отверстия | Деталь № | A Длина Дюйм (мм) | B Длина Дюйм (мм) | C Глубина установки Дюйм (мм) | D Поперечный размер Дюйм (мм) | E Размер под ключ Дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60014*04 | 1.063 (27.00) | 1.125 (28.58) | 0.753 (19.13) | 0.465 (11.81) | 0.563 (14.30) | 0.12 (0.05) |
| 3/8" | 6 | DM60014*06 | 1.625 (41.23) | 1.500 (38.10) | 0.919 (23.34) | 0.630 (16.00) | 0.750 (19.05) | 0.33 (0.15) |
| 1/2" | 8 | DM60014*08 | 1.750 (44.45) | 1.500 (38.10) | 1.089 (27.66) | 0.861 (21.87) | 0.750 (19.05) | 0.72 (0.33) |
| 5/8” | 10 | DM60014*10 | 2.000 (50.80) | 1.750 (44.45) | 1.260 (32.00) | 1.063 (27.00) | 1.000 (25.40) | 1.33 (0.60) |
| 3/4" | 12 | DM60014*12 | 2.675 (67.95) | 2.500 (63.50) | 1.423 (36.14) | 1.300 (33.02) | 1.250 (31.75) | 1.77 (0.80) |
| 1" | 16 | DM60014*16 | 3.033 (77.04) | 3.000 (76.20) | 1.703 (43.26) | 1.575 (40.01) | 1.500 (38.10) | 2.62 (1.19) |
| 1-1/4" | 20 | DM60014*20 | 3.370 (85.60) | 3.250 (82.55) | 1.941 (49.30) | 1.969 (50.01) | 1.750 (44.45) | 3.72 (1.69) |
| 1-1/2" | 24 | DM60014*24 | 4.245 (107.95) | 3.500 (88.90) | 2.199 (55.85) | 2.500 (63.50) | 2.125 (53.98) | 5.29 (2.40) |

# Соединение угловое 45°, труба O.D.

# DM60017

Примечание: имеются адаптеры угловых соединений. Обращайтесь за информацией на завод-изготовитель.

| Размер O.D. | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Поперечный размер дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | Вес Фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | DM60017*04 | 1.063 (27.00) | 0.465 (11.81) | 0.753 (19.13) | 0.04 (0.02) |
| 3/8" | DM60017*06 | 1.498 (38.05) | 0.630 (16.00) | 0.919 (23.34) | 0.11 (0.05) |
| 1/2" | DM60017*08 | 1.750 (44.45) | 0.861 (21.87) | 1.089 (27.66) | 0.27 (0.12) |
| 5/8" | DM60017*10 | 2.000 (50.80) | 1.063 (27.00) | 1.260 (32.00) | 0.36 (0.16) |
| 3/4" | DM60017*12 | 2.675 (67.95) | 1.300 (33.02) | 1.423 (36.14) | 0.81 (0.37) |
| 1" | DM60017*16 | 3.033 (77.04) | 1.575 (40.01) | 1.703 (43.26) | 1.01 (0.46) |
| 1-1/4" | DM60017*20 | 3.400 (86.36) | 1.969 (50.01) | 1.941 (49.30) | 1.42 (0.65) |
| 1-1/2" | DM60017*24 | 4.245 (107.95) | 2.500 (63.50) | 2.199 (55.85) | 1.61 (0.73) |
| 2" | DM60017*32 | 4.535 (115.19) | 2.750 (69.85) | 2.500 (63.50) | 1.82 (0.83) |

ORFS Соединение шарнирное охватывающее (с внутренней резьбой), труба O.D.

DM60020

# Примечание: Имеются адаптеры угловых соединений. Обращайтесь за информацией на завод-изготовитель.

| Размер O.D. | ORFS Размер торцового уплот. кольца | Деталь № | A Длина Дюйм (мм) | B Диаметр дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Поперечный размер дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60020*04 | 1.753 (44.53) | 0.388 (9.86) | 0.753 (19.13) | 0.669 (16.99) | 0.07 (0.03) |
| 3/8" | 6 | DM60020*06 | 1.919 (48.74) | 0.546 (13.87) | 0.919 (23.34) | 0.860 (21.84) | 0.13 (0.06) |
| 1/2" | 8 | DM60020*08 | 2.339 (59.41) | 0.748 (19.00) | 1.089 (27.66) | 0.939 (23.85) | 0.19 (0.09) |
| 5/8” | 10 | DM60020*10 | 2.635(66.93) | 0.925 (23.50) | 1.260 (32.00) | 1.173 (29.79) | 0.33 (0.15) |
| 3/4" | 12 | DM60020*12 | 2.923 (74.24) | 1.088 (27.64) | 1.423 (36.14) | 1.625 (41.28) | 0.76 (0.34) |
| 1" | 16 | DM60020*16 | 3.278 (83.26) | 1.411 (35.84) | 1.703 (43.26) | 1.750 (44.45) | 0.99 (0.45) |
| 1-1/4" | 20 | DM60020*20 | 3.816 (96.93) | 1.734 (44.04) | 1.941 (49.30) | 2.125 (53.98) | 1.63 (0.74) |
| 1-1/2" | 24 | DM60020*24 | 4.074 (103.48) | 2.057 (52.25) | 2.199 (55.85) | 2.375 (60.33) | 2.18 (0.99) |

*      КОД МАТЕРИАЛА:

K = 316L НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

B = 70/30 CuNi медно-никелевый сплав

G = УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ORFS Угловое охватывающее шарнирное отверстие 90° (отвод), стандарт O.D.

DM60021

| Размер O.D. | ORFS Размер отверстия | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Поперечный размер дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Размер под ключ дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2" | 8 | DM60021*08 | 1.750 (44.45) | 0.861 (21.87) | 1.089 (27.66) | 0.939 (23.85) | 0.32 (0.16) |
| 5/8” | 10 | DM60021*10 | 2.000 (50.80) | 1.063 (27.00) | 1.260 (32.00) | 1.173 (29.79) | 0.65 (0.30) |
| 3/4" | 12 | DM60021*12 | 2.675 (67.95) | 1.300 (33.02) | 1.423 (36.14) | 1.625 (41.28) | 1.51 (0.69) |
| 1" | 16 | DM60021*16 | 3.033 (76.96) | 1.575 (40.01) | 1.703 (43.26) | 1.750 (44.45) | 2.29 (1.04) |
| 1-1/4" | 20 | DM60021*20 | 3.400 (86.36) | 1.969 (50.01) | 1.941 (49.30) | 2.125 (53.98) | 3.96 (1.80) |
| 1-1/2" | 24 | DM60021*24 | 4.245 (107.19) | 2.500 (63.5) | 2.199 (55.85) | 2.375 (60.33) | 7.52 (3.42) |

ORFS Соединение охватывающее шарнирное тройниковое с ответвлением, труба O.D.

DM60023

| Размер O.D. | Размер ORFS | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Поперечный размер дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Размер под ключ дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2" | 8 | DM60021*08 | 1.750 (44.45) | 0.861 (21.87) | 1.089 (27.66) | 0.939 (23.85) | 0.43 (0.20) |
| 5/8” | 10 | DM60021*10 | 2.000 (50.80) | 1.063 (27.00) | 1.260 (32.00) | 1.173 (29.79) | 0.78 (0.35) |
| 3/4" | 12 | DM60021*12 | 2.675 (67.95) | 1.300 (33.02) | 1.423 (36.14) | 1.625 (41.28) | 1.76 (0.80) |
| 1" | 16 | DM60021*16 | 3.033 (76.96) | 1.575 (40.01) | 1.703 (43.26) | 1.750 (44.45) | 2.68 (1.22) |
| 1-1/4" | 20 | DM60021*20 | 3.370 (85.60) | 1.969 (50.01) | 1.941 (49.30) | 2.125 (53.98) | 4.49 (2.04) |
| 1-1/2" | 24 | DM60021*24 | 4.245 (107.19) | 2.500 (63.5) | 2.199 (55.85) | 2.375 (60.33) | 8.64 (3.93) |

JIC 37° Соединение охватывающее шарнирное, труба O.D.

DM60054

| Размер O.D. | JIC размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диаметр дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Размер под ключ дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60054*04 | 1.526 (38.76) | 0.388 (9.86) | 0.753 (19.13) | 0.560 (14.30) | 0.05 (0.02) |
| 3/8" | 6 | DM60054*06 | 1.994 (50.65) | 0.546 (13.87) | 0.919 (23.34) | 0.688 (17.48) | 0.08 (0.04) |
| 1/2" | 8 | DM60054*08 | 2.354 (59.79) | 0.748 (19.00) | 1.089 (27.66) | 0.875 (22.33) | 0.18 (0.08) |
| 5/8” | 10 | DM60054*10 | 2.602 (66.09) | 0.925 (23.50) | 1.260 (32.00) | 1.000 (25.40) | 0.30 (0.14) |
| 3/4" | 12 | DM60054*12 | 2.729 (69.32) | 1.088 (27.64) | 1.423 (36.14) | 1.250 (31.75) | 0.40 (0.20) |
| 1" | 16 | DM60054*16 | 3.169 (80.49) | 1.411 (35.84) | 1.703 (43.26) | 1.500 (38.10) | 0.82 (0.37) |
| 1-1/4" | 20 | DM60054*20 | 3.609 (91.67) | 1.734 (44.04) | 1.941 (49.30) | 2.000 (50.80) | 1.36 (0.62) |
| 1-1/2" | 24 | DM60054*24 | 4.088 (103.84) | 2.057 (52.25) | 2.199 (55.85) | 2.250 (57.15) | 1.98 (0.90) |
| 2" | 32 | DM60054*32 | 5.165 (131.19) | 2.575 (65.41) | 2.500 (63.50) | 2.860 (72.64) | 3.04 (1.38) |

JIC 37° соединение охватываемое, труба O.D.

DM60055

| SiРазмер O.D. | JIC размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диаметр дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Размер под ключ дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60055*04 | 1.750 (44.45) | 0.388 (9.86) | 0.753 (19.13) | 0.500 (12.70) | 0.05 (0.02) |
| 3/8" | 6 | DM60055*06 | 1.920 (48.77) | 0.546 (13.87) | 0.919 (23.34) | 0.625 (15.88) | 0.08 (0.04) |
| 1/2" | 8 | DM60055*08 | 2.340 (59.44) | 0.748 (19.00) | 1.089 (27.66) | 0.813 (20.65) | 0.18 (0.08) |
| 5/8” | 10 | DM60055*10 | 2.750 (69.85) | 0.925 (23.50) | 1.260 (32.00) | 0.938 (23.83) | 0.30 (0.14) |
| 3/4" | 12 | DM60055*12 | 3.108 (78.94) | 1.088 (27.64) | 1.423 (36.14) | 1.125 (28.58) | 0.40 (0.20) |
| 1" | 16 | DM60055*16 | 3.806 (96.67) | 1.411 (35.84) | 1.703 (43.26) | 1.375 (34.93) | 0.82 (0.37) |
| 1-1/4" | 20 | DM60055*20 | 4.042 (102.67) | 1.734 (44.04) | 1.941 (49.30) | 1.875 (47.63) | 1.36 (0.62) |
| 1-1/2" | 24 | DM60055*24 | 4.552 (115.62) | 2.057 (52.25) | 2.199 (55.85) | 2.000 (50.80) | 1.98 (0.90) |
| 2" | 32 | DM60055*32 | 5.103 (129.62) | 2.575 (65.41) | 2.500 (63.50) | 2.991 (75.97) | 3.04 (1.38) |

# NPT Охватываемое соединение, стандарт трубы O.D.	        DM60056

# Примечание: Имеются адаптеры соединения  – обращайтесь на завод-изготовитель.

| Размер, O.D. | Размер, NPT | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диаметр. дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Поперечный размер дюйм (мм) | Размер, стандарт NPT | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2" | 1/2" | DM60056*08 | 2.214 (56.24) | 0.748 (19.00) | 1.089 (27.66) | 0.563 (14.30) | 04 | 0.10 (0.05) |
| 5/8” | 5/8” | DM60056*10 | 2.510 (63.75) | 0.925 (23.50) | 1.260 (32.00) | 0.750 (19.05) | 06 | 0.22 (0.10) |
| 3/4" | 3/4" | DM60056*12 | 3.298 (83.77) | 1.088 (27.64) | 1.423 (36.14) | 0.875 (22.23) | 08 | 0.38 (0.17) |
| 1" | 1" | DM60056*16 | 3.328 (84.53) | 1.411 (35.84) | 1.703 (43.26) | 1.375 (34.93) | 10 | 0.75 (0.34) |
| 1-1/4" | 1-1/4" | DM60056*20 | 3.816 (96.93) | 1.734 (44.04) | 1.941 (49.30) | 1.625 (41.28) | 12 | 1.18 (0.54) |
| 1-1/2" | 1-1/2" | DM60056*24 | 4.199 (106.65) | 2.057 (52.25) | 2.199 (55.85) | 1.875 (47.63) | 16 | 1.74 (0.79) |
| 2" | 2" | DM60056*32 | 4.375 (111.13) | 2.575 (65.41) | 2.500 (63.50) | 2.000 (50.80) | 20 | 2.32 (1.05) |

# NPT Охватываемое угловое соединение (отвод) 90°, труба O.D.

# DM60057

# Примечание: Имеются адаптеры соединений – обращайтесь на завод-изготовитель.

| Размер O.D. | NPT РАЗМЕР | ДЕТАЛЬ № | A Длина Дюйм (мм) | B Длина Дюйм (мм) | C Глубина установки Дюйм (мм) | D Поперечный размер Дюйм (мм) | E Поперечный размер Дюйм (мм) | Вес ФУНТ (КГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2" | 1/2" | DM60057*08 | 1.750 (44.45) | 1.500 (38.10) | 1.089 (27.66) | 0.563 (14.30) | 0.861 (21.87) | 0.22 (0.10) |
| 5/8” | 5/8” | DM60057*10 | 2.000 (50.80) | 1.750 (44.45) | 1.260 (32.00) | 0.750 (19.05) | 1.063 (27.00) | 0.40 (0.18) |
| 3/4" | 3/4" | DM60057*12 | 2.675 (67.95) | 2.500 (63.50) | 1.423 (36.14) | 0.875 (22.23) | 1.300 (33.02) | 0.84 (0.38) |
| 1" | 1" | DM60057*16 | 3.033 (77.04) | 3.000 (76.20) | 1.703 (43.26) | 1.375 (34.93) | 1.575 (40.01) | 1.59 (0.72) |
| 1-1/4" | 1-1/4" | DM60057*20 | 3.370 (85.60) | 3.250 (82.55) | 1.941 (49.30) | 1.625 (41.28) | 1.969 (50.01) | 3.04 (1.38) |
| 1-1/2" | 1-1/2" | DM60057*24 | 4.245 (107.82) | 3.500 (88.90) | 2.199 (55.85) | 1.875 (47.63) | 2.500 (63.50) | 4.19 (1.90) |
| 2" | 2" | DM60057*32 | 4.535 (115.19) | 4.000 (101.6) | 2.500 (63.50) | 2.000 (50.80) | 2.810 (71.37) | 5.84 (2.65) |

# Соединение охватывающее, стандарт NPT, труба O.D.

# DM60060

| Размер O.D. | Размер, NPT | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диа. дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Поперечный размер дюйм (мм) | E Диа. дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 1/4" | DM60060*04 | 1.625 (41.28) | 0.388 (9.86) | 0.753 (19.13) | 0.750 (19.05) | 0.875 (22.23) | 0.09 (0.04) |
| 3/8" | 3/8" | DM60060*06 | 2.000 (50.80) | 0.546 (13.87) | 0.919 (23.34) | 0.875 (22.23) | 1.000 (25.40) | 0.14 (0.06) |
| 1/2" | 1/2" | DM60060*08 | 2.250 (57.15) | 0.748 (19.00) | 1.089 (27.66) | 1.000 (25.40) | 1.250 (31.75) | 0.24 (0.11) |
| 3/4" | 3/4" | DM60060*12 | 3.000 (76.20) | 1.088 (27.64) | 1.423 (36.14) | 1.300 (33.02) | 1.500 (38.10) | 0.46 (0.21) |
| 1" | 1" | DM60060*16 | 3.250 (82.55) | 1.411 (35.84) | 1.703 (43.26) | 1.500 (38.10) | 1.625 (41.28) | 0.68 (0.31) |
| 1-1/4" | 1-1/4" | DM60060*20 | 3.625 (92.08) | 1.734 (44.04) | 1.941 (49.30) | 2.000 (50.80) | 2.250 (57.15) | 1.22 (0.57) |
| 1-1/2" | 1-1/2" | DM60060*24 | 3.875 (98.43) | 2.057 (52.25) | 2.199 (55.85) | 2.250 (57.15) | 2.500 (63.50) | 1.74 (0.79) |
| 2" | 2" | DM60060*32 | 4.125 (104.78) | 2.575 (65.41) | 2.500 (63.50) | 2.750 (69.85) | 3.000 (76.20) | 2.34 (1.06) |

# Концевая заглушка, труба O.D.

# DM60085

| Размер O.D. | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диаметр дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | DM60085*04 | 1.000 (25.40) | 0.388 (9.86) | 0.753 (19.13) | 0.02 (0.01) |
| 3/8" | DM60085*06 | 1.250 (31.75) | 0.546 (13.87) | 0.919 (23.34) | 0.09 (0.04) |
| 1/2" | DM60085*08 | 1.375 (34.93) | 0.748 (19.00) | 1.089 (27.66) | 0.08(0.04) |
| 5/8" | DM60085*10 | 1.500 (38.10) | 0.925 (23.50) | 1.260 (32.00) | 0.13 (0.06) |
| 3/4" | DM60085*12 | 1.750 (44.45) | 1.088 (27.64) | 1.423 (36.14) | 0.21 (0.09) |
| 1" | DM60085*16 | 2.250 (57.15) | 1.411 (35.84) | 1.703 (43.26) | 0.49 (0.22) |
| 1-1/4" | DM60085*20 | 2.375 (60.33) | 1.734 (44.04) | 1.941 (49.30) | 0.64 (0.30) |
| 1-1/2" | DM60085*24 | 2.625 (66.68) | 2.057 (52.25) | 2.199 (55.85) | 1.10 (0.50) |
| 2" | DM60085*32 | 3.000 (76.20) | 2.575 (65.41) | 2.500 (63.50) | 1.72 (0.78) |

# Соединение охватывающее SAE, труба O.D.

# DM60087

| Размер O.D. | SAE Размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диаметр. дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Across Flats дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60087*04 | 1.753 (44.53) | 0.875 (22.23) | 0.753 (19.13) | 0.750 (19.05) | 0.11 (0.05) |
| 3/8" | 6 | DM60087*06 | 1.919 (48.74) | 1.000 (25.40) | 0.919 (23.34) | 0.875 (22.23) | 0.15 (0.07) |
| 1/2" | 8 | DM60087*08 | 2.464 (62.59) | 1.250 (31.75) | 1.089 (27.66) | 1.125 (28.58) | 0.31 (0.14) |
| 5/8” | 10 | DM60087*10 | 2.759 (70.08) | 1.375 (34.93) | 1.260 (32.00) | 1.125 (28.58) | 0.43 (0.20) |
| 3/4" | 12 | DM60087*12 | 2.923 (74.24) | 1.750 (44.45) | 1.423 (36.14) | 1.500 (38.10) | 0.72 (0.33) |
| 1" | 16 | DM60087*16 | 3.203 (81.36) | 1.980 (50.29) | 1.703 (43.26) | 1.750 (44.45) | 0.97 (0.44) |
| 1-1/4" | 20 | DM60087*20 | 3.816 (96.93) | 2.500 (63.50) | 1.941 (49.30) | 2.250 (57.15) | 1.73 (0.79) |
| 1-1/2" | 24 | DM60087*24 | 4.449 (113.00) | 2.750 (69.85) | 2.199 (55.85) | 2.500 (63.50) | 2.69 (1.22) |
| 2" | 32 | DM60087*32 | 4.750 (120.65) | 3.480 (89.39) | 2.500 (63.50) | 3.250 (82.55) | 4.03 (1.83) |

# Соединение охватываемое SAE, труба O.D.		         DM60088

Примечание: Имеются адаптеры для прямых муфтовых соединений. Обращайтесь за информацией на завод-изготовитель.

# .

| Размер O.D. | SAE размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диаметр дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Поперечный размер дюйм (мм) | Вес фунт (кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60088*04 | 1.503 (38.18) | 0.388 (9.86) | 0.753 (19.13) | 0.500 (12.70) | 0.04 (0.02) |
| 3/8" | 6 | DM60088*06 | 1.919 (47.74) | 0.546 (13.87) | 0.919 (23.34) | 0.688 (17.48) | 0.08 (0.04) |
| 1/2" | 8 | DM60088*08 | 2.214 (56.24) | 0.748 (19.00) | 1.089 (27.66) | 0.875 (22.23) | 0.17 (0.08) |
| 5/8” | 10 | DM60088*10 | 2.510 (63.75) | 0.925 (23.50) | 1.260 (32.00) | 1.000 (25.40) | 0.26 (0.12) |
| 3/4" | 12 | DM60088*12 | 3.298 (83.77) | 1.088 (27.64) | 1.423 (36.14) | 1.125 (28.58) | 0.45 (0.20) |
| 1" | 16 | DM60088*16 | 3.328 (84.53) | 1.411 (35.84) | 1.703 (43.26) | 1.500 (38.10) | 0.73 (0.33) |
| 1-1/4" | 20 | DM60088*20 | 3.816 (96.93) | 1.734 (44.04) | 1.941 (49.30) | 1.875 (47.63) | 1.25 (0.57) |
| 1-1/2" | 24 | DM60088*24 | 4.199 (106.65) | 2.057 (52.25) | 2.199 (55.85) | 2.125 (53.98) | 1.82 (0.83) |
| 2" | 32 | DM60088*32 | 4.375 (111.13) | 2.575 (65.41) | 2.500 (63.50) | 2.750 (69.85) | 2.64 (1.20) |

# КОД SAE 61 Фланец, труба O.D.

# DM60091

| Размер O.D. | Размер фланца | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диаметр дюйм (мм)) | C Глубина установки дюйм (мм) | D дюйм (мм) | E дюйм (мм) | Болт, класс мин. 8 | Уплотнительное кольцо | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2” | 1/2” | DM60091*08 | 3.00 (76.20) | 0.75 (19.05) | 1.09 (27.69) | 0.69 (17.53) | 1.50 (38.10) | 5/16” UNC | OR^-3-909 | 0.79 (0.36) |
| 3/4" | 3/4" | DM60091*12 | 3.50 (88.90) | 1.09 (27.69) | 1.42 (36.07) | 0.88 (22.35) | 1.88 (47.75) | 3/8” UNC | OR^-3-913 | 1.10 (0.50) |
| 1" | 1" | DM60091*16 | 4.00 (101.60) | 1.41 (35.81) | 1.70 (43.18) | 1.03 (26.16) | 2.06 (52.32) | 3/8” UNC | OR^-3-916 | 1.46 (0.66) |
| 1-1/4" | 1-1/4" | DM60091*20 | 4.75 (120.65) | 1.73 (43.94) | 1.94 (49.28) | 1.19 (30.23) | 2.31 (58.67) | 7/16” UNC | OR^-3-918 | 2.16 (0.98) |
| 1-1/2" | 1-1/2" | DM60091*24 | 5.00 (127.00) | 2.06 (52.32) | 2.20 (55.88) | 1.41 (35.81) | 2.75 (69.85) | 1/2” UNC | OR^-3-924 | 3.49 (1.59) |
| 2" | 2" | DM60091*32 | 5.89 (149.61) | 2.57 (65.28) | 2.50 (63.50) | 1.69 (42.93) | 3.06 (77.72) | 1/2” UNC | OR^-3-932 | 5.41 (2.32) |

КОД SAE 62 Фланец, труба O.D.

DM60092

| Размер O.D. | Размер фланца | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диаметр дюйм (мм)) | C Глубина установки дюйм (мм) | D дюйм (мм) | E дюйм (мм) | Болт, класс мин. 8 | Уплотнительное кольцо | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2” | 1/2” | DM60092*08 | 3.00 (76.20) | 0.75 (19.05) | 1.09 (27.69) | 0.72 (18.29) | 1.59 (40.39) | 5/16” UNC | OR^-3-909 | 0.90 (0.41) |
| 3/4" | 3/4" | DM60092*12 | 3.50 (88.90) | 1.09 (27.69) | 1.42 (36.07) | 0.94 (23.88) | 2.00 (50.80) | 3/8” UNC | OR^-3-913 | 1.26 (0.57) |
| 1" | 1" | DM60092*16 | 4.00 (101.60) | 1.41 (35.81) | 1.70 (43.18) | 1.09 (27.69) | 2.25 (57.15) | 7/16” UNC | OR^-3-916 | 1.63 (0.74) |
| 1-1/4" | 1-1/4" | DM60092*20 | 4.75 (120.65) | 1.73 (43.94) | 1.94 (49.28) | 1.25 (31.75) | 2.63 (66.80) | 1/2” UNC | OR^-3-918 | 2.52 (1.15) |
| 1-1/2" | 1-1/2" | DM60092*24 | 5.00 (127.00) | 2.06 (52.32) | 2.20 (55.88) | 1.44 (36.58) | 3.13 (79.50) | 5/8” UNC | OR^-3-924 | 4.23 (1.92) |
| 2" | 2" | DM60092*32 | 5.89 (149.61) | 2.57 (65.28) | 2.50 (63.50) | 1.75 (44.45) | 3.81 (96.77) | 3/4” UNC | OR^-3-932 | 6.05 (2.75) |

# КОД SAE 61 Фланец с резьбовыми отверстиями, труба O.D.

# DM60095

| Размер O.D. | Размер фланца | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диаметр дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D дюйм (мм) | E дюйм (мм) | Резьба UNC-2B | Уплотнительное кольцо | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2” | 1/2” | DM60095*08 | 3.00 (76.20) | 0.75 (19.05) | 1.09 (27.69) | 0.69 (17.53) | 1.50 (38.10) | 5/16”-18 | OR^-3-909 | 0.90 (0.41) |
| 3/4" | 3/4" | DM60095*12 | 3.50 (88.90) | 1.09 (27.69) | 1.42 (36.07) | 0.88 (22.35) | 1.88 (47.75) | 3/8”-16 | OR^-3-913 | 1.26 (0.57) |
| 1" | 1" | DM60095*16 | 4.00 (101.60) | 1.41 (35.81) | 1.70 (43.18) | 1.03 (26.16) | 2.06 (52.32) | 3/8”-16 | OR^-3-916 | 1.63 (0.74) |
| 1-1/4" | 1-1/4" | DM60095*20 | 4.75 (120.65) | 1.73 (43.94) | 1.94 (49.28) | 1.19 (30.23) | 2.31 (58.67) | 7/16”-14 | OR^-3-918 | 2.52 (1.15) |
| 1-1/2" | 1-1/2" | DM60095*24 | 5.00 (127.00) | 2.06 (52.32) | 2.20 (55.88) | 1.41 (35.81) | 2.75 (69.85) | 1/2”-13 | OR^-3-924 | 4.23 (1.92) |
| 2" | 2" | DM60095*32 | 5.89 (149.61) | 2.57 (65.28) | 2.50 (63.50) | 1.69 (42.93) | 3.06 (77.72) | 1/2”-13 | OR^-3-932 | 6.05 (2.75) |

КОД SAE 62 Фланец с резьбовыми отверстиями, труба O.D.

DM60096

| Размер O.D. | Размер фланца | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диаметр дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D дюйм (мм) | E дюйм (мм) | Резьба UNC-2B | Уплотнительное кольцо | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2” | 1/2” | DM60096*08 | 3.00 (76.20) | 0.75 (19.05) | 1.09 (27.69) | 0.72 (18.29) | 1.59 (40.39) | 5/16”-18 | OR^-3-909 | 1.28 (0.58) |
| 3/4" | 3/4" | DM60096*12 | 3.50 (88.90) | 1.09 (27.69) | 1.42 (36.07) | 0.94 (23.88) | 2.00 (50.80) | 3/8”-16 | OR^-3-913 | 1.43 (0.65) |
| 1" | 1" | DM60096*16 | 4.00 (101.60) | 1.41 (35.81) | 1.70 (43.18) | 1.09 (27.69) | 2.25 (57.15) | 7/16”-14 | OR^-3-916 | 1.76 (0.80) |
| 1-1/4" | 1-1/4" | DM60096*20 | 4.75 (120.65) | 1.73 (43.94) | 1.94 (49.28) | 1.25 (31.75) | 2.63 (66.80) | 1/2”-13 | OR^-3-918 | 3.55 (1.61) |
| 1-1/2" | 1-1/2" | DM60096*24 | 5.00 (127.00) | 2.06 (52.32) | 2.20 (55.88) | 1.44 (36.58) | 3.13 (79.50) | 5/8”-11 | OR^-3-924 | 5.24 (2.38) |
| 2" | 2" | DM60096*32 | 5.89 (149.61) | 2.57 (65.28) | 2.50 (63.50) | 1.75 (44.45) | 3.81 (96.77) | 3/4”-10 | OR^-3-932 | 8.50 (3.86) |

# Адаптер, труба O.D.

# DM60101

| Отверстие 1 | Отверстие 2 | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Диаметр дюйм (мм) | C Диаметр дюйм (мм) | D Глубина установки дюйм (мм) | E Глубина установки дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/8” | 1/4” | DM60101*0604 | 2.000 (50.80) | 0.546 (13.87) | 0.388 (9.86) | 0.919 (23.34) | 0.753 (19.13) | 0.04 (0.02) |
| 1/2” | 3/8” | DM60101*0806 | 2.375 (60.33) | 0.748 (19.00) | 0.546 (13.87) | 1.089 (27.66) | 0.919 (23.34) | 0.09 (0.04) |
| 5/8” | 1/2” | DM60101*1008 | 2.500 (63.50) | 0.925 (23.50) | 0.748 (19.00) | 1.260 (32.00) | 1.089 (27.66) | 0.16 (0.07) |
| 3/4” | 1/2” | DM60101*1208 | 3.250 (82.55) | 1.088 (27.64) | 0.925 (23.50) | 1.423 (36.14) | 1.260 (32.00) | 0.25 (0.11) |
| 1” | 3/4” | DM60101*1612 | 4.000 (101.60) | 1.411 (35.84) | 1.088 (27.64) | 1.703 (43.26) | 1.423 (36.14) | 0.52 (0.24) |
| 1-1/4” | 1” | DM60101*2016 | 4.500 (114.30) | 1.734 (44.04) | 1.411 (35.84) | 1.941 (49.30) | 1.703 (43.26) | 0.88 (0.40) |
| 1-1/2” | 1-1/4” | DM60101*2420 | 5.000 (127.00) | 2.057 (52.25) | 1.734 (44.04) | 2.199 (55.85) | 1.941 (49.30) | 1.47 (0.67) |
| 2” | 1-1/2” | DM60101*3224 | 6.000 (152.40) | 2.575 (65.41) | 2.057 (52.25) | 2.500 (63.50) | 2.199 (55.85) | 2.75 (1.25) |

# SAE Соединение угловое охватываемое 90°, труба O.D.

# DM60105

| Размер O.D. | SAE размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Длина дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Размер под ключ дюйм (мм) | E Поперечный размер дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60105*04 | 1.063 (27.00) | 1.000 (25.40) | 0.753 (19.13) | 0.500 (12.70) | 0.861 (21.87) | 0.06 (0.03) |
| 3/8" | 6 | DM60105*06 | 1.500 (38.05) | 1.250 (31.75) | 0.919 (23.34) | 0.688 (17.48) | 1.063 (27.00) | 0.11 (0.05) |
| 1/2" | 8 | DM60105*08 | 1.750 (43.00) | 1.500 (38.10) | 1.089 (27.66) | 0.875 (22.23) | 1.300 (33.02) | 0.25 (0.11) |
| 5/8” | 10 | DM60105*10 | 2.000 (50.80) | 1.750 (44.45) | 1.260 (32.00) | 1.000 (25.40) | 1.063 (27.00) | 0.44 (0.20) |
| 3/4" | 12 | DM60105*12 | 2.675 (67.95) | 2.500 (63.50) | 1.423 (36.14) | 1.125 (28.58) | 1.575 (40.01) | 0.91 (0.42) |
| 1" | 16 | DM60105*16 | 3.033 (77.04) | 3.000 (76.20) | 1.703 (43.26) | 1.500 (38.10) | 1.969 (50.01) | 1.56 (0.71) |
| 1-1/4" | 20 | DM60105*20 | 3.400 (86.36) | 3.250 (82.55) | 1.941 (49.30) | 1.875 (47.63) | 2.500 (63.50) | 5.12 (1.42) |
| 1-1/2" | 24 | DM60105*24 | 4.245 (107.82) | 3.500 (88.90) | 2.199 (55.85) | 2.125 (53.98) | 2.810 (71.37) | 4.67 (2.12) |
| 2" | 32 | DM60105*32 | 4.535 (115.19) | 4.000 (101.6) | 2.500 (63.50) | 2.750 (69.85) | 3.250 (82.55) | 6.29 (2.86) |

JIC 37° Охватывающее тройниковое соединение с ответвлением, труба O.D.

DM60170

| Размер OD | JIC Размер | ДЕТАЛЬ № | A Длина Дюйм (мм) | B Поперечный размер Дюйм (мм) | C Глубина установки Дюйм (мм) | D Размер под ключ, дюйм (мм) | Вес ФУНТ (КГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60170*04 | 1.063 (27.00) | 0.465 (11.81) | 0.753 (19.13) | 0.563 (14.30) | 0.08 (0.04) |
| 3/8" | 6 | DM60170*06 | 1.498 (38.05) | 0.630 (16.00) | 0.919 (23.34) | 0.688 (17.48) | 0.23 (0.11) |
| 1/2" | 8 | DM60170*08 | 1.693 (43.00) | 0.861 (21.87) | 1.089 (27.66) | 0.750 (19.05) | 0.40 (0.18) |
| 5/8” | 10 | DM60170*10 | 2.000 (50.80) | 1.063 (27.00) | 1.260 (32.00) | 0.938 (23.83) | 0.80 (0.36) |
| 3/4" | 12 | DM60170*12 | 2.675 (67.95) | 1.300 (33.02) | 1.423 (36.14) | 1.125 (28.58) | 1.40 (0.62) |
| 1" | 16 | DM60170*16 | 3.033 (77.04) | 1.575 (40.01) | 1.703 (43.26) | 1.375 (34.93) | 2.30 (1.05) |
| 1-1/4" | 20 | DM60170*20 | 3.370 (85.60) | 1.969 (50.01) | 1.941 (49.30) | 1.750 (44.45) | 3.92 (1.78) |
| 1-1/2" | 24 | DM60170*24 | 4.245 (107.82) | 2.500 (63.50) | 2.199 (55.85) | 2.000 (50.80) | 8.63 (3.92) |
| 2" | 32 | DM60170*32 | 4.535 (115.19) | 2.810 (71.37) | 2.500 (63.50) | 2.860 (72.64) | 9.28 (4.22) |

# SAE Соединение тройниковое охватываемое с ответвлением, труба O.D.

# DM60174

# Примечание: Имеются адаптеры для угловых соединений. Обращайтесь за информацией на завод-изготовитель.

| Размер O.D. | SAE размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Длина дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Размер под ключ дюйм (мм) | E Поперечный размер дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60174*04 | 1.063 (27.00) | 1.000 (25.40) | 0.753 (19.13) | 0.500 (12.70) | 0.861 (21.87) | 0.08 (0.04) |
| 3/8" | 6 | DM60174*06 | 1.500 (38.05) | 1.250 (31.75) | 0.919 (23.34) | 0.688 (17.48) | 1.063 (27.00) | 0.18 (0.08) |
| 1/2" | 8 | DM60174*08 | 1.750 (43.00) | 1.500 (38.10) | 1.089 (27.66) | 0.875 (22.23) | 1.300 (33.02) | 0.40 (0.18) |
| 5/8” | 10 | DM60174*10 | 2.000 (50.80) | 1.750 (44.45) | 1.260 (32.00) | 1.000 (25.40) | 1.063 (27.00) | 0.70 (0.32) |
| 3/4" | 12 | DM60174*12 | 2.675 (67.95) | 2.500 (63.50) | 1.423 (36.14) | 1.125 (28.58) | 1.575 (40.01) | 1.39 (0.63) |
| 1" | 16 | DM60174*16 | 3.033 (77.04) | 3.000 (76.20) | 1.703 (43.26) | 1.500 (38.10) | 1.969 (50.01) | 2.37 (1.08) |
| 1-1/4" | 20 | DM60174*20 | 3.370 (85.60) | 3.250 (82.55) | 1.941 (49.30) | 1.875 (47.63) | 2.500 (63.50) | 3.99 (1.82) |
| 1-1/2" | 24 | DM60174*24 | 4.245 (107.82) | 3.500 (88.90) | 2.199 (55.85) | 2.125 (53.98) | 2.810 (71.37) | 7.50 (3.41) |
| 2" | 32 | DM60174*32 | 4.535 (115.19) | 4.000 (101.6) | 2.500 (63.50) | 2.750 (69.85) | 3.250 (82.55) | 9.82 (4.47) |

# NPT Охватываемое тройниковое соединение с ответвлением, труба O.D.

# DM60176

| Размер O.D. | NPT РАЗМЕР | ДЕТАЛЬ № | A Длина Дюйм (мм) | B Длина Дюйм (мм) | C Глубина установки Дюйм (мм) | D Поперечный размер Дюйм (мм) | E Поперечный размер Дюйм (мм) | Вес ФУНТ (КГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2" | 1/2" | DM60176*08 | 1.750 (44.45) | 1.500 (38.10) | 1.089 (27.66) | 0.563 (14.30) | 0.861 (21.87) | 0.37 (0.17) |
| 5/8” | 5/8” | DM60176*10 | 2.000 (50.80) | 1.750 (44.45) | 1.260 (32.00) | 0.750 (19.05) | 1.063 (27.00) | 0.67 (0.30) |
| 3/4" | 3/4" | DM60176*12 | 2.675 (67.95) | 2.500 (63.50) | 1.423 (36.14) | 0.875 (22.23) | 1.300 (33.02) | 1.32 (0.60) |
| 1" | 1" | DM60176*16 | 3.033 (77.04) | 3.000 (76.20) | 1.703 (43.26) | 1.375 (34.93) | 1.575 (40.01) | 2.43 (1.11) |
| 1-1/4" | 1-1/4" | DM60176*20 | 3.370 (85.60) | 3.250 (82.55) | 1.941 (49.30) | 1.625 (41.28) | 1.969 (50.01) | 4.02 (1.83) |
| 1-1/2" | 1-1/2" | DM60176*24 | 4.245 (107.82) | 3.500 (88.90) | 2.199 (55.85) | 1.875 (47.63) | 2.500 (63.50) | 6.87 (3.12) |
| 2" | 2" | DM60176*32 | 4.535 (115.19) | 4.000 (101.6) | 2.500 (63.50) | 2.000 (50.80) | 2.810 (71.37) | 9.55 (4.34) |

JIC 37° Соединение охватываемое тройниковое с ответвлением, труба O.D.

DM60177

| Размер O.D. | JIC Размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Поперечный размер дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Размер под ключ дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60177*04 | 1.064 (27.03) | 0.465 (11.81) | 0.753 (19.13) | 0.500 (12.70) | 0.07 (0.03) |
| 3/8" | 6 | DM60177*06 | 1.498 (38.05) | 0.630 (16.00) | 0.919 (23.34) | 0.625 (15.88) | 0.19 (0.08) |
| 1/2" | 8 | DM60177*08 | 1.693 (43.00) | 0.861 (21.87) | 1.089 (27.66) | 0.813 (20.65) | 0.42 (0.19) |
| 5/8” | 10 | DM60177*10 | 2.000 (50.80) | 1.063 (27.00) | 1.260 (32.00) | 0.938 (23.83) | 0.70 (0.32) |
| 3/4" | 12 | DM60177*12 | 2.675 (67.95) | 1.300 (33.02) | 1.423 (36.14) | 1.125 (28.58) | 1.43 (0.65) |
| 1" | 16 | DM60177*16 | 3.033 (77.04) | 1.575 (40.01) | 1.703 (43.26) | 1.375 (34.93) | 2.28 (1.04) |
| 1-1/4" | 20 | DM60177*20 | 3.370 (85.60) | 1.969 (50.01) | 1.941 (49.30) | 1.875 (47.63) | 3.86 (1.76) |
| 1-1/2" | 24 | DM60177*24 | 4.245 (107.82) | 2.500 (63.50) | 2.199 (55.85) | 2.000 (50.80) | 7.89 (3.58) |
| 2" | 32 | DM60177*32 | 4.535 (115.19) | 2.810 (71.37) | 2.500 (63.50) | 2.991 (75.97) | 9.86 (4.48) |

JIC 37° Охватываемое тройниковое соединение с ответвлением, труба O.D.

DM60178

| Размер O.D. | JIC Размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Поперечный размер дюйм (мм) | C Глубина установки Inch (мм) | D Размер под ключ дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60178*04 | 1.063 (27.00) | 0.465 (11.81) | 0.753 (19.13) | 0.500 (12.70) | 0.07 (0.03) |
| 3/8" | 6 | DM60178*06 | 1.498 (38.05) | 0.630 (16.00) | 0.919 (23.34) | 0.625 (15.88) | 0.19 (0.08) |
| 1/2" | 8 | DM60178*08 | 1.693 (43.00) | 0.861 (21.87) | 1.089 (27.66) | 0.813 (20.65) | 0.42 (0.19) |
| 5/8” | 10 | DM60178*10 | 2.000 (50.80) | 1.063 (27.00) | 1.260 (32.00) | 0.938 (23.83) | 0.70 (0.32) |
| 3/4" | 12 | DM60178*12 | 2.675 (67.95) | 1.300 (33.02) | 1.423 (36.14) | 1.125 (28.58) | 1.43 (0.65) |
| 1" | 16 | DM60178*16 | 3.033 (77.04) | 1.575 (40.01) | 1.703 (43.26) | 1.375 (34.93) | 2.28 (1.04) |
| 1-1/4" | 20 | DM60178*20 | 3.370 (85.60) | 1.969 (50.01) | 1.941 (49.30) | 1.875 (47.63) | 3.86 (1.76) |
| 1-1/2" | 24 | DM60178*24 | 4.245 (107.82) | 2.500 (63.50) | 2.199 (55.85) | 2.000 (50.80) | 7.89 (3.58) |
| 2" | 32 | DM60178*32 | 4.535 (115.19) | 2.810 (71.37) | 2.500 (63.50) | 2.991 (75.97) | 9.86 (4.48) |

# SAE Соединение охватываемое тройниковое, труба O.D.	         DM60179

# Примечание: Имеются адаптеры для угловых соединений. Обращайтесь за информацией на завод-изготовитель.

| Размер O.D. | SAE Размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Длина дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Размер под ключ дюйм (мм) | E Поперечный размер дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60179*04 | 1.063 (27.00) | 1.000 (25.40) | 0.753 (19.13) | 0.500 (12.70) | 0.861 (21.87) | 0.08 (0.04) |
| 3/8" | 6 | DM60179*06 | 1.500 (38.05) | 1.250 (31.75) | 0.919 (23.34) | 0.688 (17.48) | 1.063 (27.00) | 0.18 (0.08) |
| 1/2" | 8 | DM60179*08 | 1.750 (43.00) | 1.500 (38.10) | 1.089 (27.66) | 0.875 (22.23) | 1.300 (33.02) | 0.40 (0.18) |
| 5/8” | 10 | DM60179*10 | 2.000 (50.80) | 1.750 (44.45) | 1.260 (32.00) | 1.000 (25.40) | 1.063 (27.00) | 0.70 (0.32) |
| 3/4" | 12 | DM60179*12 | 2.675 (67.95) | 2.500 (63.50) | 1.423 (36.14) | 1.125 (28.58) | 1.575 (40.01) | 1.39 (0.63) |
| 1" | 16 | DM60179*16 | 3.033 (77.04) | 3.000 (76.20) | 1.703 (43.26) | 1.500 (38.10) | 1.969 (50.01) | 2.37 (1.08) |
| 1-1/4" | 20 | DM60179*20 | 3.370 (85.60) | 3.250 (82.55) | 1.941 (49.30) | 1.875 (47.63) | 2.500 (63.50) | 3.99 (1.82) |
| 1-1/2" | 24 | DM60179*24 | 4.245 (107.82) | 3.500 (88.90) | 2.199 (55.85) | 2.125 (53.98) | 2.810 (71.37) | 7.50 (3.41) |
| 2" | 32 | DM60179*32 | 4.535 (115.19) | 4.000 (101.6) | 2.500 (63.50) | 2.750 (69.85) | 3.250 (82.55) | 9.82 (4.47) |

# NPT Охватываемое тройниковое соединение с ответвлением, труба O.D.

# DM60181

| Размер O.D. | РАЗМЕР NPT | ДЕТАЛЬ № | A Длина Дюйм (мм) | B Длина Дюйм (мм) | C Глубина установки Дюйм (мм) | D Поперечный размер Дюйм (мм) | E Поперечный размер Дюйм (мм) | Вес ФУНТ (КГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2" | 1/2" | DM60181*08 | 1.750 (44.45) | 1.500 (38.10) | 1.089 (27.66) | 0.563 (14.30) | 0.861 (21.87) | 0.37 (0.17) |
| 5/8” | 5/8” | DM60181*10 | 2.000 (50.80) | 1.750 (44.45) | 1.260 (32.00) | 0.750 (19.05) | 1.063 (27.00) | 0.67 (0.30) |
| 3/4" | 3/4" | DM60181*12 | 2.675 (67.95) | 2.500 (63.50) | 1.423 (36.14) | 0.875 (22.23) | 1.300 (33.02) | 1.32 (0.60) |
| 1" | 1" | DM60181*16 | 3.033 (77.04) | 3.000 (76.20) | 1.703 (43.26) | 1.375 (34.93) | 1.575 (40.01) | 2.43 (1.11) |
| 1-1/4" | 1-1/4" | DM60181*20 | 3.370 (85.60) | 3.250 (82.55) | 1.941 (49.30) | 1.625 (41.28) | 1.969 (50.01) | 4.02 (1.83) |
| 1-1/2" | 1-1/2" | DM60181*24 | 4.245 (107.82) | 3.500 (88.90) | 2.199 (55.85) | 1.875 (47.63) | 2.500 (63.50) | 6.87 (3.12) |
| 2" | 2" | DM60181*32 | 4.535 (115.19) | 4.000 (101.6) | 2.500 (63.50) | 2.000 (50.80) | 2.810 (71.37) | 9.55 (4.34) |

# Соединение крестового типа с отверстиями 2-SAE, труба O.D.

# DM60220

# Примечание: Имеются адаптеры для прямых муфтовых соединений. Обращайтесь за информацией на завод-изготовитель.

| Размер O.D.. | SAE размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Длина дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Поперечный размер дюйм (мм) | E Поперечный размер дюйм (мм) | SAE Отверстие # | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2" | 04 | DM60220*0804 | 2.000 (50.80) | 0.748 (19.00) | 1.089 (27.66) | 1.337 (33.96) | 1.625 (41.28) | 04 | 0.67 (0.31) |
| 3/4" | 06 | DM60220*1206 | 2.875 (73.03) | 1.088 (27.64) | 1.423 (36.14) | 1.490 (37.85) | 1.875 (47.63) | 06 | 1.32 (0.60) |
| 1" | 08 | DM60220*1608 | 3.000 (76.20) | 1.411 (35.84) | 1.703 (43.26) | 1.763 (44.78) | 1.575 (40.01) | 08 | 2.03 (0.92) |
| 1-1/4" | 12 | DM60220*2012 | 3.500 (88.90) | 1.734 (44.04) | 1.941 (49.30) | 2.182 (55.42) | 2.875 (73.03) | 12 | 3.53 (1.60) |
| 1-1/2" | 16 | DM60220*2416 | 4.000 (101.6) | 2.057 (52.25) | 2.199 (55.85) | 2.100 (53.34) | 3.000 (76.20) | 16 | 4.41 (2.00) |
| 2" | 20 | DM60220*3220 | 4.500 (114.30) | 2.575 (65.41) | 2.500 (63.50) | 2.747 (69.77) | 3.750 (95.25) | 20 | 7.28 (3.31) |

# Соединение крестового типа с отверстиями 4-SAE, труба O.D.

# DM60240

| Размер O.D.. | SAE размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Длина дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Поперечный размер дюйм (мм | E Поперечный размер дюйм (мм | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2" | 04 | DM60240*0804 | 1.875 (47.63) | 1.750 (44.45) | 1.089 (27.66) | 1.337 (33.96) | 1.625 (41.28) | 1.35 (0.61) |
| 3/4" | 06 | DM60240*1206 | 2.750 (69.85) | 2.000 (50.80) | 1.423 (36.14) | 1.490 (37.85) | 1.875 (47.63) | 2.32 (1.05) |
| 1" | 08 | DM60240*1608 | 2.750 (69.85) | 2.375 (60.33) | 1.703 (43.26) | 1.763 (44.78) | 1.575 (40.01) | 3.42 (1.56) |
| 1-1/4" | 12 | DM60240*2012 | 3.375 (85.73) | 3.500 (88.90) | 1.941 (49.30) | 2.182 (55.42) | 2.875 (73.03) | 7.44 (3.38) |
| 1-1/2" | 16 | DM60240*2416 | 3.875 (98.23) | 4.000 (101.6) | 2.199 (55.85) | 2.100 (53.34) | 3.000 (76.20) | 8.61 (3.91) |
| 2" | 20 | DM60240*3220 | 4.375 (111.13) | 4.625 (117.48) | 2.500 (63.50) | 2.747 (69.77) | 3.750 (95.25) | 14.71 (6.69) |

JIC 37° Угловое охватывающее шарнирное соединение 90°, труба O.D.

DM60354

| Размер O.D. | JIC Размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Поперечный размер дюйм (мм) | C Глубина установки Inch (мм) | D Размер под ключ дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60354*04 | 1.063 (27.00) | 0.465 (11.81) | 0.753 (19.13) | 0.563 (14.30) | 0.04 (0.02) |
| 3/8" | 6 | DM60354*06 | 1.498 (38.05) | 0.630 (16.00) | 0.919 (23.34) | 0.688 (17.48) | 0.12 (0.05) |
| 1/2" | 8 | DM60354*08 | 1.693 (43.00) | 0.861 (21.87) | 1.089 (27.66) | 0.750 (19.05) | 0.25 (0.11) |
| 5/8” | 10 | DM60354*10 | 2.000 (50.80) | 1.063 (27.00) | 1.260 (32.00) | 0.938 (23.83) | 0.46 (0.21) |
| 3/4" | 12 | DM60354*12 | 2.675 (67.95) | 1.300 (33.02) | 1.423 (36.14) | 1.125 (28.58) | 0.91 (0.41) |
| 1" | 16 | DM60354*16 | 3.033 (77.04) | 1.575 (40.01) | 1.703 (43.26) | 1.375 (34.93) | 1.50 (0.68) |
| 1-1/4" | 20 | DM60354*20 | 3.400 (86.36) | 1.969 (50.01) | 1.941 (49.30) | 1.750 (44.45) | 2.57 (1.17) |
| 1-1/2" | 24 | DM60354*24 | 4.245 (107.82) | 2.500 (63.50) | 2.199 (55.85) | 2.000 (50.80) | 5.13 (2.33) |
| 2" | 32 | DM60354*32 | 4.535 (115.19) | 2.810 (71.37) | 2.500 (63.50) | 2.860 (72.64) | 6.81 (3.10) |

JIC 37° Соединение охватываемое угловое  90°, труба O.D.

DM60355

| Размер O.D. | JIC Размер | Деталь № | A Длина дюйм (мм) | B Поперечный размер дюйм (мм) | C Глубина установки дюйм (мм) | D Размер под ключ дюйм (мм) | Вес фунт (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4" | 4 | DM60355*04 | 1.064 (27.03) | 0.465 (11.81) | 0.753 (19.13) | 0.500 (12.70) | 0.06 (0.03) |
| 3/8" | 6 | DM60355*06 | 1.498 (38.05) | 0.630 (16.00) | 0.919 (23.34) | 0.625 (15.88) | 0.15 (0.07) |
| 1/2" | 8 | DM60355*08 | 1.693 (43.00) | 0.861 (21.87) | 1.089 (27.66) | 0.813 (20.65) | 0.34 (0.16) |
| 5/8” | 10 | DM60355*10 | 2.000 (50.80) | 1.063 (27.00) | 1.260 (32.00) | 0.938 (23.83) | 0.58 (0.26) |
| 3/4" | 12 | DM60355*12 | 2.675 (67.95) | 1.300 (33.02) | 1.423 (36.14) | 1.125 (28.58) | 1.17 (0.53) |
| 1" | 16 | DM60355*16 | 3.033 (77.04) | 1.575 (40.01) | 1.703 (43.26) | 1.375 (34.93) | 1.92 (0.87) |
| 1-1/4" | 20 | DM60355*20 | 3.400 (86.36) | 1.969 (50.01) | 1.941 (49.30) | 1.875 (47.63) | 3.37 (1.53) |
| 1-1/2" | 24 | DM60355*24 | 4.245 (107.82) | 2.500 (63.50) | 2.199 (55.85) | 2.000 (50.80) | 6.80 (3.09) |
| 2" | 32 | DM60355*32 | 4.535 (115.19) | 2.810 (71.37) | 2.500 (63.50) | 2.991 (75.97) | 8.88 (4.03) |

# Text boxes

*      КОД МАТЕРИАЛА:

K = 316L НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

B = 70/30 CuNi медно-никелевый сплав

G = УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ПРИМЕР ЗАКАЗА: DM60001G04

*      КОД МАТЕРИАЛА:

K = 316L НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

B = 70/30 CuNi медно-никелевый сплав

G = УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ORDER EXAMPLE: DM60001G04

*      КОД МАТЕРИАЛА:

K = 316L НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

B = 70/30 CuNi медно-никелевый сплав

G = УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

*     КОД МАТЕРИАЛА:

K = 316L НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

B = 70/30 CuNi медно-никелевый сплав

G = УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ПРИМЕР ЗАКАЗА: DM60001G04

*      КОД МАТЕРИАЛА:

K = 316L НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

B = 70/30 CuNi медно-никелевый сплав

G = УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ПРИМЕР ЗАКАЗА: DM60001G04

*      КОД МАТЕРИАЛА:

K = 316L НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

B = 70/30 CuNi медно-никелевый сплав

G = УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ПРИМЕР ЗАКАЗА: DM60001G04

*      КОД МАТЕРИАЛА:

K = 316L НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

B = 70/30 CuNi медно-никелевый сплав

G = УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ПРИМЕР ЗАКАЗА: DM20001G04

*      КОД МАТЕРИАЛА:

K = 316L НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

B = 70/30 CuNi медно-никелевый сплав

G = УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ПРИМЕР ЗАКАЗА: DM20001G04